LIST ZA PRIPREMU RADA

| Naziv vježbe.2 Zamjena ublaživača i zaštite zadnjeg amortizera na AUDI A4 2007 g. 2.0 TDI Nadnevak: 24.veljače 2017. | Godina obrazovanja 3. Trajanje vježbe 15min |
| --- | --- |
| IZVOĐENJE RADNE ZADAĆE – VJEŽBE |
| Opasnosti pri izvođenju vježbe (upisati izvor opasnosti , primjerice: od požara i eksplozije , mehaničkih opasnosti , padova , električnog udara , štetnih i otrovnih tvari , buke i vibracija , štetnih zračenja , nepovoljnih klimatskih uvjeta): _________________________________________________________________________________________ Osobna zaštitna sredstva (upisati naziv sredstva): za učenika: radno odijelo, zaštitne cipele i rukavice ___________________________________________________________________________________________________ |
| Redni broj | Što radim? Podijeliti rad na radne operacije i upisati redoslijedom kako ih treba izvoditi. | Kako radim? Upisati sredstva čime se izvodi radna operacija i opisati kako se izvodi. | Zašto radim? Upisati što se postiže ako se radi na opisani način. |
| 1. | PRIPREMA RADNOG MJESTA | Pažljivo se postavlja auto na dizalicu i provjerava sigurnost vozila na dizalici. | Da bi učenici uspješno savladali postavljanje vozila na dizalicu. |
| 2. | PRIPREMA ALATA I PRIBORA ZA RAD | Pripremiti: Moment ključ, nasadni ključ 16, 17, 21, račna, ravni odvijač, dugački produžetak, alat za mjerenje stupnjeva i specijalni alat za odvrtanje matice amortizera, te ravni ključ 19. | Skraćuje se vrijeme radnog procesa. |
| 3. | DEMONTAŽA KOTAČA | Dizalicom se podiže vozilo. Moment ključem i nasadnim ključem 17 se odvrću vijci kotača. | Pripremanje za daljnju demontažu. |
| 4. | DEMONTAŽA AMORTIZERA | Račnom i nasadnim ključem 21 i 16 se odvrću vijci amortizera. | Da bi se amortizer odvojio od ovjesa i šasije vozila. |
| 5. | DEMONTAŽA UBLAŽIVAČA I ZAŠTITE S AMORTIZERA | Skida se PVC kapica amortizera ravnim odvijačem, te se demontira centralna matica amortizera sa specijalnim alatom i ravnim ključem 19. | Da se može skinuti ublaživač i zaštita amortizera. |
| 6. | MONTAŽA NOVOG UBLAŽIVAČA I ZAŠTITE AMORTIZERA | Ublaživač se postavlja na amortizer, zatim se specijalnim alatom zateže centralna matica amortizera. | Da bi se pravilno postavio ublaživač i zaštita amortizera. |
| 7. | MONTAŽA AMORTIZERA NA VOZILO | Amortizer se pričvršćuje s dva vijka na karoseriju vozila pomoću nasadnog ključa 16, a moment ključem se pritežu vijci na 50 Nm. | Da bi se montirao amortizer. |
| 8. | PRIČVRŠĆIVANJE AMORTIZERA NA OVJES KOTAČA | Nasadnim ključem 21 i moment ključem postavlja se vijak amortizera na ovjes kotača, a priteže se na 100Nm +90 stupnjeva, koji se mjere s alatom za mjerenje stupnjeva. | Kako bi se pravilno ugradili i pritegnuli amortizer na vozilo prema preporuci proizvođača. |
| 9. | MONTAŽA KOTAČA | Kotač se pričvršćuje na glavčinu s vijcima kotača i zatežu se rukom. | Zbog pravilnog nalijeganja kotača na glavčinu vozila. |
| 10. | SPUŠTANJE DIZALICE I PRITEZANJE KOTAČA | Vozilo se spušta na određenu visinu kako bi kotač dodirnuo pod radionice, te se priteže nasadnim ključem 17 i moment ključem. Pritezanje se izvodi na 130 Nm. | Kako bi vozilo bilo spremno za vožnju na siguran način. |
| 11. | POSPREMANJE RADNOG MJESTA | Pospremiti alat. | Urednost je odlika automehatroničara i automehaničara. |

# Text boxes

Nastavni cilj: Učenici će razviti sposobnosti pravilnog izbora alata, kao i pravilnog korištenja alata za montažu i demontažu kotač,ublaživača i zaštite zadnjeg amortizera. Osposobiti se za pravilan postupak montaže i demontaže  kotača, ublaživača i zaštite zadnjeg amortizera.

Ogrebotine i posjekotine, nagnječenja, opasnost od udaraca