## Slide 1
OSNOVNI LOGIČKI SKLOPOVI
Digitalni elektronički sklopovi
Đuro Vinković, dipl.ing.el
Industrijsko – obrtnička škola, Slavonski Brod

## Slide 2
Naponi na ulazima i izlazima mogu imati vrijednosti unutar područja koje odgovaraju binarnim znamenkama 0 ili 1. Između stanja na ulazima i stanja izlaza postoji određena logička veza, odnosno digitalni sklopovi obavljaju logičke operacije.

## Slide 3
Logička svojstva digitalnih sklopova mogu se iskazati tablicama stanja. Tablica stanja je pregledan prikaz svih kombinacija ulaznih binarnih veličina i odgovarajućih stanja na izlazu.

## Slide 4
Sklop | Simbol | Operacija | Tablica stanja
ULAZ |  | IZLAZ
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
ILI
I
A + B
A B
ULAZ |  | IZLAZ
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
NE
ULAZ | IZLAZ
A | Y
0 | 1
1 | 0

## Slide 5
NI
ULAZ |  | IZLAZ
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Sklop | Simbol | Operacija | Tablica stanja
NILI
ULAZ |  | IZLAZ
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 6
Primjer uređaja koji se služi navedenim sklopovima je samoposlužni uređaj za kavu s kojim se svakodnevno susrećemo. Da bi takav uređaj korisniku poslužio kavu potrebno je ispuniti dva uvjeta:
• Ubačena je dovoljna količina novca
• Pritisnuta je tipka za odabir napitka
Samo u slučaju da su oba uvjeta ispunjena izlaz iz aparata bit će napitak.
Postavlja se pitanje. Koji logički sklop zadovoljava prethodno rečenom ?

## Slide 7
ILI - sklop može se koristiti u svim situacijama kada se mora izvršiti radnja pojavom jednoga ili više događaja.
Primjerice kada u proizvodnom pogonu prelazak postavljenoga ograničenja jednoga ili više parametara treba rezultirati radnjom koja će zaštititi pogon. Npr. pregrijavanje stroja trebalo bi rezultirati njegovim isključenjem.

## Slide 8
Primjer:
Potrebno je nacrtati oblik napona na izlazu Y uz prikazanu pobudu.